## Slide 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Оптические приборы:
устройство и принцип действия
Выполнил: XXXXXXX
Руководитель: XXXXXXX
XXXXXXX, 2026

## Slide 2
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
Оптические приборы – неотъемлемая часть науки и техники. Микроскопы позволяют исследовать клеточные структуры, телескопы – наблюдать удалённые космические объекты, фотоаппараты – фиксировать изображения. При этом все эти приборы работают на одних и тех же физических принципах: преломлении и отражении света в линзах и зеркалах.
Медицина
Микроскопы для диагностики и исследований
Астрономия
Телескопы для наблюдения космических объектов
Фотография
Объективы для фиксации изображений
Ключевая идея: систематическое рассмотрение устройства приборов и сравнение их характеристик позволяет установить связь между конструкцией прибора и решаемой им задачей.

## Slide 3
ОСНОВЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ
Закон прямолинейного распространения
В однородной, прозрачной и изотропной среде свет распространяется прямолинейно. Это позволяет описывать свет в виде лучей – прямых линий.
Закон отражения
Угол отражения равен углу падения. Падающий луч, отражённый луч и перпендикуляр к поверхности лежат в одной плоскости. Основа работы зеркал и зеркальных телескопов.
Закон преломления
При переходе луча через границу двух сред он преломляется. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления постоянно для данной пары сред:
Основной механизм работы линз

## Slide 4
ЛИНЗЫ И ФОРМУЛЫ ТОНКОЙ ЛИНЗЫ
Типы линз
Собирающая
Выпуклая в сечении, преобразует параллельный пучок в сходящийся. Фокус действительный.
Рассеивающая
Вогнутая в сечении, преобразует параллельный пучок в расходящийся. Фокус мнимый.
Ключевые формулы
Оптическая сила:
Формула тонкой линзы:
Линейное увеличение:
Правила знаков и свойства изображений
• f > 0 – действительное изображение; f < 0 – мнимое изображение
• F > 0 – собирающая линза; F < 0 – рассеивающая линза
• d – расстояние от предмета до линзы (всегда положительно)
• Изображение может быть: действительным/мнимым, прямым/перевёрнутым, увеличенным/уменьшенным – в зависимости от положения предмета относительно линзы

## Slide 5
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Работают совместно с глазом наблюдателя.
Увеличивают угол зрения, под которым наблюдатель видит предмет.
Изображение может быть мнимым – оно воспринимается непосредственно глазом.
Примеры:
Лупа · Микроскоп · Телескоп
ПРОЕКЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ
Формируют действительное изображение на экране или светочувствительном материале.
Изображение существует объективно – можно зафиксировать на плёнке, матрице или экране.
Предмет должен находиться за фокусом объектива.
Примеры:
Фотоаппарат · Проектор
Такое разделение определяет конструктивные особенности: проекционные приборы требуют предмет за фокусом объектива, визуальные могут использовать и мнимые изображения.

## Slide 6
ЛУПА
Устройство и принцип действия
Конструкция: собирающая линза с малым фокусным расстоянием (10–100 мм).
Принцип: предмет помещают между линзой и её фокусом (d < F). Линза создаёт мнимое, прямое и увеличенное изображение.
Лупа увеличивает угол зрения, под которым глаз воспринимает предмет.
Ограничения: при уменьшении F линза становится слишком маленькой, усиливаются аберрации.
Формула увеличения
Характеристики:
Увеличение: 2–10×
Тип: визуальный прибор
Изображение: мнимое, прямое
Положение предмета: d < F

## Slide 7
МИКРОСКОП
Устройство и принцип
Система из двух собирающих линз:
Объектив – короткофокусная линза вблизи объекта. Создаёт действительное, перевёрнутое, увеличенное промежуточное изображение (F_об < d < 2F_об).
Окуляр – линза с бо́льшим фокусным расстоянием. Работает как лупа: создаёт мнимое, увеличенное изображение промежуточного.
Увеличение происходит в два каскада.
Формулы увеличения:
Характеристики
Увеличение: 20–2000×
Тип: визуальный прибор
Изображение: мнимое, перевёрнутое
Разрешение: ≈ 0,2 мкм
(ограничено длиной волны света)

## Slide 9
ТЕЛЕСКОП
РЕФРАКТОР (линзовый)
Объектив с большим F + окуляр с малым F.
Лучи от удалённого объекта (≈ параллельный пучок) собираются в фокальной плоскости объектива.
Окуляр (как лупа) увеличивает это изображение. Наблюдатель видит мнимое увеличенное изображение.
РЕФЛЕКТОР (зеркальный)
Вогнутое зеркало вместо линзового объектива.
Зеркальная конструкция позволяет изготавливать объектив большого диаметра.
Это важно для сбора света от слабых источников и повышения разрешающей способности.
Угловое увеличение:
Ключевой параметр:
диаметр объектива (светосбор + разрешение)
Увеличение: 20–50× (учебные) и более
Тип: визуальный прибор
Изображение: мнимое, перевёрнутое, увеличенное
Предмет: d → ∞ (удалённые объекты)

## Slide 10
ФОТОАППАРАТ
Устройство и принцип
Объектив – система линз в передней части светонепроницаемого корпуса.
Светочувствительный элемент (плёнка или цифровая матрица) – в задней части.
Между ними – затвор и диафрагма.
Принцип: объект на расстоянии d ≫ F. Объектив создаёт действительное, перевёрнутое и уменьшенное изображение на матрице.
Для наведения резкости меняется расстояние объектив–матрица.
Характеристики
Тип: проекционный прибор
Увеличение: < 1 (уменьшение)
Изображение: действительное, перевёрнутое, уменьшенное
Основной параметр:
фокусное расстояние объектива (определяет угол поля зрения и масштаб)
Диафрагма:
регулировка количества света + влияние на глубину резкости

## Slide 11
ПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ
Устройство и принцип
Состав: источник света (лампа), конденсор (равномерное освещение), проекционный объектив.
Слайд (объект) помещается между конденсором и объективом на расстоянии F < d < 2F.
Объектив создаёт действительное, перевёрнутое и увеличенное изображение на удалённом экране.
Характеристики
Тип: проекционный прибор
Увеличение: > 1 (десятки раз)
Изображение: действительное, перевёрнутое, увеличенное
Положение предмета: F < d < 2F
Основные параметры: мощность лампы, F объектива
Фотоаппарат и проектор – обратные задачи
 | Фотоаппарат | Проектор
Задача | Уменьшить далёкий объект до размера матрицы | Увеличить маленький слайд до размера экрана
Расстояние | d ≫ F | F < d < 2F
Увеличение | Г < 1 | Г > 1

## Slide 12
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК
Продукт проекта
Характеристика | Лупа | Микроскоп | Телескоп | Фотоаппарат | Проектор
Тип прибора | Визуальный | Визуальный | Визуальный | Проекционный | Проекционный
Оптические элементы | 1 собирающая линза | Объектив + окуляр | Объектив + окуляр (линзы или зеркало+линза) | Система линз + матрица | Конденсор + объектив
Тип изображения | Мнимое, прямое, увелич. | Мнимое, перевёрн., увелич. | Мнимое, перевёрн., увелич. | Действит., перевёрн., уменьш. | Действит., перевёрн., увелич.
Увеличение | 2–10× | 20–2000× | 20–50× (учебные) | < 1 | > 1 (десятки раз)
Расположение предмета | d < F |  | d → ∞ | d ≫ F | F < d < 2F
Основной параметр | F линзы |  | Диаметр и F_об | F объектива, светосила | Мощность лампы, F
Назначение | Мелкие объекты вблизи | Микроструктура объектов | Удалённые объекты | Фиксация изображения | Демонстрация на экране

## Slide 13
АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗЛИЧИЙ
Увеличение и число оптических элементов
Лупа (1 линза) – до 10×. Микроскоп и телескоп (2 линзы) – двухступенчатая схема, увеличение до 2000×. Формула:
Микроскоп и телескоп: одинаковая схема – разные задачи
Оба из объектива и окуляра, но различаются расположением предмета. Микроскоп: объект вблизи короткофокусного объектива → большое линейное увеличение. Телескоп: объект на ∞ → увеличение углового размера.
Проекционные vs визуальные: тип изображения определяется задачей
Визуальные формируют мнимое изображение (для глаза). Проекционные – действительное (на матрице/экране). Это определяет: предмет должен быть за фокусом.
Фотоаппарат и проектор: обратные задачи
Фотоаппарат уменьшает далёкий объект до матрицы (d ≫ F, Г < 1). Проектор увеличивает слайд до экрана (F < d < 2F, Г > 1). Обе задачи решаются собирающей линзой.

## Slide 14
ОБЩИЙ ВЫВОД
Сравнительный анализ подтверждает выдвинутую гипотезу:
характеристики оптического прибора – тип изображения, увеличение, конструктивная сложность – определяются его назначением. Приборы, решающие различные задачи, различаются не случайно, а закономерно.
Результаты работы
1
Рассмотрены физические основы работы оптических приборов: законы отражения и преломления, свойства линз, формула тонкой линзы.
2
Для каждого из пяти приборов описаны устройство, ход лучей и ключевые характеристики.
3
Составлена сравнительная таблица, систематизирующая данные о приборах.
4
Проведён анализ причин различий, установлена связь между конструкцией прибора и его назначением.
5
Гипотеза подтверждена: каждая конструктивная особенность обусловлена физической задачей.

## Slide 15
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2023.
2. Савельев И.В. Курс общей физики: в 3 т. Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика – СПб.: Лань, 2019.
3. Ландсберг Г.С. Оптика – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2017.
4. Сивухин Д.В. Общий курс физики: в 5 т. Т. 4. Оптика – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.
5. Трофимова Т.И. Курс физики – М.: Академия, 2006.

## Slide 16
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Оптические приборы:
устройство и принцип действия
XXXXXXX
XXXXXXX
Руководитель: XXXXXXX